## Slide 1: Fyzikálna veličina elektrický prúd.
Meranie prúdu

## Slide 2: Elektrický prúd
Je merateľná fyzikálna veličina
Značka: I
Základná jednotka: A (ampér)
I= 1 A
Značka fyz. veličiny
Číselná hodnota
Základná jednotka fyz. veličiny

## Slide 3: André Marie Ampére (1735-1836)
Objaviteľ elektrického prúdu a jeho silových účinkov
Tvorca elektrodynamiky
Skúmal magnetizmus
Zadefinoval pojem elektrický prúd
Uvažoval o vplyve pohybu Zeme okolo Slnka
Trpel depresiami (poprava otca, smrť manželky, majetkové spory)
Bol vykresľovaný ako nemotorný, nepraktický a podivný človek.

## Slide 4: Výpočet elektrického prúdu
Elektrický prúd určíme ako celkový elektrický náboj, ktorý prejde pri pohybe prierezom vodiča za jednu sekundu.
Keď prejdú prierezom vodiča častice s celkovým elektrickým nábojom Q za čas t, elektrický prúd určíme ako

## Slide 5: Jeden ampér
Vodičom prechádza stály prúd jeden ampér, keď jeho prierezom prejdú za každú sekundu častice s celkovým nábojom jeden coulomb.

## Slide 6: Ďalšie jednotky elektrického prúdu
1 miliampér: 1mA
1 mikroampér: 1
1 kiloampér: 1kA
kA
A
mA
A
𝜇A
kA
A
mA
.1000
.1000
.1000

## Slide 7: Meranie elektrického prúdu
Elektrický prúd meriame ampérmetrom.
Prístroj nastavíme na meranie jednosmerného alebo striedavého prúdu.
Nastavíme rozsah merania
Ampérmeter zapojíme sériovo
Keď máme odmerať elektrický prúd na určitom mieste v obvode, zaradíme ampérmeter na toto miesto v obvode tak, aby jeho svorka označená + bola spojená s rovnako označenou svorkou zdroja.

## Slide 9: Jednosmerný elektrický prúd
Elektrický prúd, ktorý má stály smer a stálu veľkosť.

## Slide 10: Zopakujme si:
Ako sa označuje elektrický prúd ako fyzikálna veličina?
Aká je základná jednotka elektrického prúdu?
Kedy preteká obvodom prúd veľkosti 1 ampér?
Doplň:
0,5 |  | 
 | 2 400 | 
 |  | 3 600
1,8 |  | 
0,5 |  | 
 | 2 400 | 
 |  | 3 600
1,8 |  |